# Цель работы

# Элементы и приборы

# Порядок выполнения работы

## Экспериментальная часть

- Для исследования режима холостого хода четырёхполюсника при прямой передачи энергии, собрать цепь по схеме рис. 1, а.

Рис.1.

- Подключить к клеммам 1 и 2 цепи рис. 1, а  генератор, настроенный на частоту f = 2000 Гц; к клеммам  подключить цифровой вольтметр. Вращением ручки генератора «Регулировка вых.», установить напряжение на входе четырёхполюсника  = 10 В.

- Измерить напряжение  на резисторе  и напряжение  между клеммами . Результаты записать в таблицу №1.

- Определить угол сдвига фаз  между напряжением  и током ; угол сдвига фаз  между напряжением  и током . Для измерения  и  подключить к цепи на рис. 1 а, осциллограф, по схемам на рис. 1 б и в соответственно. Результаты записать в таблицу №1.

- Для исследования режима короткого замыкания четырёхполюсника соединить проводником (закоротить) клеммы  и повторить п. 2 – 4, исключив из п.3 измерение напряжения , а из п.4 – измерение угла . Результаты записать в таблицу №1.

Таблица №1.

| ПЧ | Результаты измерений и вычислений |
| --- | --- |
| ХХ | 10 | 0.506 | 28.57 | 81 | 79 | 0.0506 | = 197,63 |
| КЗ | 10 | 0.457 | 0 | -90 | - | 0.0457 | = 218,82 |

- Для исследования при обратной передаче энергии, собрать цепь по схеме на рис. 2 а.

Рис.2.

- Установить напряжение  = 10 В. Измерить  на резисторе  и напряжение  на клеммах . Результаты записать в таблицу №2.

- Измерить углы  и , подключив к исследуемому четырёхполюснику осциллограф по схеме на рис. 2 б и в. Результаты записать в таблицу №2.

- Для исследования режима короткого замыкания четырёхполюсника соединить проводником (закоротить) клеммы  и повторить п. 7 – 8, исключив из п.7 измерение напряжения , а из п.8 – измерение угла . Результаты записать в таблицу №2.

Таблица №2.

| ПЧ | Результаты измерений и вычислений |
| --- | --- |
| ХХ | 10 | 0.321 | 10.21 | 78 | 80 | 0.0321 | = |
| КЗ | 10 | 0.135 | 0 | -90 | - | 0.0135 | = |

- Используя результаты измерений п. 2 – 9, вычислить характеристические сопротивление четырёхполюсника в комплексной форме .

## Расчётная часть

Используя результаты измерений п. 2-9 экспериментальной части, вычислить коэффициенты в форме  и . Записать уравнения четырёхполюсника в форме  и . Проверить выполнение теоремы обратимости для исследуемого четырёхполюсника. Вычислить постоянную передачи Г.

Ом, , =

= 30.92 + 195.2j;

Ом, , =

= - 218.82j;

Ом, , =

= 64.77 + 304.72j

, , =

= - 740.74j;

= 0.43 - 0.021j

(0.43 - 0.021j)( - 740.74j) = -15.56 - 318.52j;

(0.43 - 0.021j)/( 30.92 + 195.2j) = 0.00024 - 0.0022j;

= 0.67514 - 0.068518j;

Проверка теоремы обратимости:

= (0.43 - 0.021j)*(0.67514 - 0.068518j) - (-15.56 - 318.52j)*(0.00024 - 0.0022j) = 0.99335  1 – верно;

30.92 + 195.2j;

64.77 + 304.72j;

Постоянная передачи:

= =

= 0.045 - 1j.

# Text boxes

2

1

ГСН U

1

2

а).

б).

в).

в).

б).

а).

2

1

ГСН U

1

2